扫路车功能介绍

- 采用吸扫混合的方式收集垃圾，湿式除尘、电液控制，液压倾翻卸料的作业方式对路面进行清扫作业。

- 采用副发动机专门驱动风机和液压系统，保证行驶过程中能继续工作，保证清扫过程的连续性。

- 采用“中置四扫盘+喷雾降尘装置+中心隔板+后置吸嘴”的结构布局，让清扫过程中砂石不在飞溅扬尘，此布局便于清扫装置与吸盘的调整与维护，转场作业时整车通过性好。

- 副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器，可保证副发动机空载启动和停机时与风机的自动脱离，降低了对副发动机的冲击，提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。

- 扫盘有遇障碍自动避让保护功能和自动复位功能，遇到障碍自动回缩，越过障碍自动回位。

- 扫盘转速可根据各种不同的清扫工况来调整转速，能保证在各种污染状况下都有良好的清扫效果

- 采用先进，高效的专用风机和可随路面自动找平的全浮动式吸嘴，清扫效果好，使用寿命长。

扫路车上装配置

底盘型号：EQ1125SJ8CDC

发动机型号：CY4SK361

发动机功率：125KW

外形尺寸：6700*2200*2730MM

工作宽度：3M

吸入粒度：φ120mm。

水箱容积：2.5m³

垃圾箱容积：5m³

最大作业能力：15000㎡/h-60000㎡/h

上装标配：带4个扫盘、江铃64KW副发动机、三洋马达、施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、无级变速自动离合器、免维护离心式自动风机、不锈钢垃圾箱、尾部LED箭头指示灯、手动泵应急系统、中联北极星电子水泵,垃圾举升自卸功能。

可选装配置：

1.可选装垃圾箱自洁功能

2.可选装倒车监控功能

3.可选装前冲、后洒功能

上装配置展示

电子水泵

风机与副发动机

电磁阀组

公告参数

| 【整车技术参数】 |
| --- |
| 【整车技术参数】 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
| 产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CLW5120TSL6 |
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 6050 | 外形尺寸(mm) | 6500,6700,6850,6950,7000,7300×2200×2730 |
| 整备质量(Kg) | 5750 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1770 |
| 轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
| 备注 | 此车为道路洗扫专用车辆,专用装置为扫刷.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护为扫刷,离地高为(mm):200,后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度350mm.随底盘选装驾驶室.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/轴距对应关系为(mm):6500/3600,6700/3800,6850/3950,6950/4050,7000/4100,7300/4400. |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |

其他品牌可参照以上参数执行报价